Расчёт балки от 24-Июнь-2016

Рис.1 Расчётная схема балки

Рис.4 Эпюра изгибающих моментов [т·м]

Рис.5 Эпюра поперечных сил [т]

Результаты расчёта:

Расчёт выполнен: 24.06.2016 9:04:28

Проект:	Мой проект

Объект:	Мой объект

Конструкция:	Моя конструкция

Характеристики элемента:

Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83

Элемент: 55Б2

Масса 1 м.п. = 97,90 кг

Момент инерции, Jx = 62790,00 см4

Момент сопротивления, Wx = 2296,00 cм3

Статический момент полусечения, Sx = 1302,00 cм3

Марка стали - C235

Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа

Относительный прогиб - 1/250 пролёта

Модуль упругости, E = 206000 МПа

Напряжения в балке, без учета собственного веса:

- нормальное (от Mmax): 71,38 МПа

- касательное: (от Qmax) 221,14 МПа

Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 0,54 м-3,

что составляет 1/3696 от максимального пролёта 2 м.

Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.

Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!

(п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)

Конец расчёта...

Balka

v.1.1.0.109

http://www.q3log.narod.ru

johntokarev@mail.ru